Załącznik Nr 5 do SIWZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na: „Przebudowę drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - etap I

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy przebudowy drogi gminnej Kraszewo Grabówiec - etap I

## KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

| 1. Nazwa i kod zamówienia nadana przez Zamawiającego |
| --- |
| Przebudowa drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec od km 1+018 do km 2+018,00 |
| 2. Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): |
|  | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne |
| 45100000-8 | - Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45111200-0 | - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (roboty przygotowawcze i rozbiórkowe) |
| 45200000-9 | - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej |
| 45232452-5 | - Odwodnienie korpusu drogowego |
| 45233320-8 | - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania dróg – podbudowa |
| 45233220-7 | - Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| 3. Adres wykonania robót: |
| Droga gminna Kraszewo - Grabówiec |
| 4. Nazwa i adres Zamawiającego: |
| Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27 06-456 Ojrzeń |
| 5. Data opracowania przedmiaru: | sierpień 2008 |
| 6. Autor opracowania: | A. Dusińśki |

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

| Dział I. | Przygotowanie terenu pod budowę |
| --- | --- |
|  | - grupa robót: 45100000-8 |
| Rozdział 1. | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |
| Rozdział 2. | Roboty ziemne |
| Dział II. | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej |
|  | - grupa robót: 45200000-9 |
| Rozdział 3. | Roboty w odwodnienia korpusu drogowego |
| Rozdział 4. | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania dróg – podbudowa |
| Rozdział 5. | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |

PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec

Etap I - odcinek od km 1+018,00 do km 2+018,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 1,00 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0406-02 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III | m3 | 233,60 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III | m3 | 233,60 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z ukopu wraz pozyskaniem gruntu na nasyp . Grunt kat. II | m3 | 536,60 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 788,80 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 1200,00 |
| 2.6. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-01 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 1214,00 |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
| 3.1. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepusty 8,00x2,20x1,40 = 24,64 | m3 | 24,64 |
| 3.2. | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu 8,00x1,60x0,30= 3,84 | m3 | 3,84 |
| 3.3. | 03.01.01. | KNR 2-33 0601-01 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy ø 60 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 8,00 |
| 3.4. | 03.01.01. | KNR 2-31 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 60 cm z betonu klasy B-25 | Szt. | 2,00 |
| 3.5. | 06.02.01. | KNNR – 6 0605-06 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy ( 400 mm | m | 30,00 |
| 3.6. | 06.02.01. | KNNR – 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy ( 400 mm z betonu klasy B-25 | Szt. | 10,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |
| 4.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej (podłoża) przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchnia odcinku od km 1+018 do km 2+018,00 | m2 | 5200,00 |
| 4.2. | 04.04.02. | KNNR 6 0112-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 24 cm na odcinku od km 1+018,00 do km 2+018,00 | m2 | 5200,00 |
| 4.3. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 5120,00 |
| 4.4. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 1500,00 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 5.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 5120,00 |
| 5.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0310-01 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0(12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 5000,00 |
| 5.3. | 10.07.01. | KNNR – 6 0202-05 | Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 318,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec

Etap I - odcinek od km 1+018,00 do km 2+018,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 1,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III | m3 | 233,60 |  |  |
| 2.2. | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III | m3 | 233,60 |  |  |
| 2.3. | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z ukopu wraz pozyskaniem gruntu na nasyp . Grunt kat. II | m3 | 536,60 |  |  |
| 2.4. | 02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 788,80 |  |  |
| 2.5. | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 1200,00 |  |  |
| 2.6. | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 1214,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
| 3.1. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepusty | m3 | 24,64 |  |  |
| 3.2. | 03.01.01. | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu | m3 | 3,84 |  |  |
| 3.3. | 03.01.01. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy ø 60 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 8,00 |  |  |
| 3.4. | 03.01.01. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 60 cm z betonu klasy B-25 | Szt. | 2,00 |  |  |
| 3.5. | 06.02.01. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy ( 400 mm | m | 30,00 |  |  |
| 3.6. | 06.02.01. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy ( 400 mm z betonu klasy B-25 | Szt. | 10,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 4. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |
| 4.1. | 04.01.01. | Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej (podłoża) przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchnia odcinku od km 1+018 do km 2+018,00 | m2 | 5200,00 |  |  |
| 4.2. | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 24 cm na odcinku od km 1+018,00 do km 2+018,00 | m2 | 5200,00 |  |  |
| 4.3. | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 5120,00 |  |  |
| 4.4. | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 1500,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 5.1. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 5120,00 |  |  |
| 5.2. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0(12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 5000,00 |  |  |
| 5.3. | 10.07.01. | Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 318,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |
| PODATEK VAT | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |