II. OPIS TECHNICZNY

- Dane ogólne

Lokalizacja: Teren opracowania projektowego zlokalizowany jest w Ojrzeniu, gminie Ojrzeń, powiecie Ciechanowskim.

Powierzchnia:  ok. 4 ha

Sytuacja formalno-prawna: Projektowany teren jest parkiem podworskim, skreślonym z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury z dn. 14 lipca 2005 r. – wydana w oparciu o opinię Krajowego Ośrodka Badań Dokumentacji Zabytków – Dział ekspertyz i analiz, ul. Szwoleżerów 9, Warszawa.

Dane ewidencyjne nr: 73/3, 73/9, 73/10

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń

Jednostka projektowania: GreenPea. Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu, 				       mgr inż. Marta Kulbicka

- Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- ustalenia koncepcyjne z zamawiającym

- wizja lokalna

- decyzja Ministra Kultury z dn. 14 lipca 2005 r – wydana w oparciu o opinię Krajowego Ośrodka Badań Dokumentacji Zabytków – Dział ekspertyz i analiz, ul. Szwoleżerów 9, Warszawa.

- Zakres opracowania

Rzeczowy

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt nasadzeń roślinnych (roślinność z przygotowaniem podłoża) wraz z robotami ziemnymi oraz małą architekturą (w tym alejki i place) w zakresie koncepcyjnym jak i wykonawczym.

Terytorialny

Obszar należący do Gminy Ojrzeń – działki nr. 73/3, 73/9, 73/10

- Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ogólny opis procesu urządzania terenu zieleni w w/w zakresie. Celem jest realizacja inwestycji zgodna z założeniami koncepcyjnymi oraz z wiedzą techniczną.

- Przeznaczenie projektowanego obiektu

Park będzie obiektem otwartym i ogólnodostępnym pełniącym funkcje: społeczne, rekreacyjne, kulturowe oraz estetyczne

- funkcje społeczne – jako miejsce spotkań i integracji społeczności lokalnej

- funkcje rekreacyjne – miejsce wypoczynku i aktywności fizycznej – w szczególności dla młodzieży

- funkcje kulturowe – przywrócenie dawnej funkcji i charakteru jaki posiadał dany teren (pierwotnie był on parkiem podworskim) – dodatkowo przed wejściem do parku będzie zainstalowana tablica informacyjna odnośnie historii parku.

- funkcje estetyczne – podniesienie walorów estetycznych przestrzeni w centrum Ojrzenia.

- Dane historyczne

Prawdopodobnie do 1820r. majątek ziemski w Ojrzeniu, którego część stanowił opracowywany park, należał do rodziny Zaborowskich a następnie wraz z posagiem żony stał się własnością hrabiego Brunona Kicińskiego, syna Piusa Kicińskiego. Przed 1831 w Ojrzeniu był tylko folwark, zaś po powstaniu listopadowym zaczęły powstawać zagrody wiejskie.

W czasie II wojny światowej majątek był zajęty przez Niemców a po 1945 r. uległ parcelacji. Resztę rozległych dóbr ziemskich w Ojrzeniu stanowił park wraz z podwórzem gospodarczym, który znalazł się we władaniu PFZ, a następnie został przekazany Spółdzielni Gminnej „Samopomoc Chłopska” w Ojrzeniu. Prawdopodobnie w latach 50-tych i 60-tych na terenie parku powstały nowe zabudowania w tym punkty skupu i magazyny znajdujące się do dziś w parku. W związku z trudną sytuacją finansową GS-u część parku została przejęta przez samorząd Gminy Ojrzeń w 2000r. z tytuły niezapłaconych podatków, z kolejny fragment terenu przejęto w 2003r.

Drzewostan parkowy skupiał się wokół zbiorników wodnych i wzdłuż granic parku, tworzyło go 14 gatunków drzew liściastych. Brakowało drzew pomnikowych, ponieważ najcenniejsze drzewa zostały wycięte podczas II wojny światowej. Pozbawiony właściwej opieki drzewostan ulegał stopniowej degradacji, starsze okazy drzew stopniowo usychały z powodu składowania w ich sąsiedztwie nawozów sztucznych. Kompozycja oraz stan drzewostanu niszczał z powodu niewłaściwego użytkowania przez GS.

- Opis koncepcji

Park został podzielony na 3 strefy (patrz. Rys.1) zróżnicowane pod względem charakteru roślinności, środowiska akustycznego, programu oraz stopnia zainwestowania.

1. strefa centralna – wejściowa o charakterze reprezentatywno – ozdobnym:

charakteryzuje się najwyższym udziałem nawierzchni utwardzonej, roślinności ozdobnej oraz najwyższą chłonnością naturalną (zdolność przyjęcia określonej liczby osób w jednostce czasu)

Program danej strefy to:

- plac wejściowy z ławkami, eksponowane kompozycje ozdobne, budynki magazynowe, które przeznaczone są do modernizacji wraz ze zmianą funkcji (jeden z budynków będzie biblioteką) – do czasu modernizacji na budynkach eksponowane będą kolekcje pnączy maskujące zły stan techniczny danych obiektów.

2. strefa rekreacyjna – półnaturalna – łąkowa: charakteryzuje się roślinnością półnaturalną oraz niewielkim udziałem roślinności ozdobnej i nawierzchni utwardzonej, posiada niższą chłonność naturalną aniżeli strefa centralna.

Program danej strefy to:

- naturalna łąka kwietna – koszona 2 razy w roku – z możliwością wykorzystania rekreacyjnego (polana piknikowa)

- aleja spacerowa zwieńczona rosarium, które będzie jednocześnie punktem widokowym na otaczający krajobraz wiejski

- polana piknikowa o nawierzchni trawiastej skąd roztacza się widok na istniejący staw z wyspą

3. strefa rekreacyjna – leśna: najbardziej naturalna z największym udziałem drzew (głównie istniejących), najmniejszą powierzchnią nawierzchni utwardzonej oraz najmniejszym udziałem roślinności ozdobnej.

Program danej strefy to:

- 1 plac z miejscem na ognisko (na wyspie)

- wyspa

- 2 mostki doprowadzające na wyspę – mostki są również punktami widokowymi

- alejki spacerowe z ławkami

- ścięte pnie drzew - siedziska

Do parku doprowadza 135 metrowa droga wzdłuż reprezentatywnego ogrodzenia, które skutecznie oddziela widokowo teren danej drogi od właściciela sąsiedniej działki.

Projekt nasadzeń roślinnych parku

Koncepcja nasadzeń oparta jest na zestawieniu dużych powierzchni jednogatunkowych, które tworzą ze sobą ciekawe zestawienia barwne oraz pokrojowe. Owe połączenia są w większości stonowane co sprzyja przemyślanemu podkreśleniu dominant kompozycyjnych.

Dobrana roślinność jest w znacznym udziale roślinnością rodzimą co tworzy naturalny klimat w aspekcie fitosocjologiczno – estetycznym. Projektowane nasadzenia nie wymagają zbyt intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych, co ma znaczenie dla ekonomicznej strony przedsięwzięcia.

Środowisko widokowe:

Powiązania widokowe wewnętrzne:

Osie przebiegają wzdłuż klinowatych zbiorników wodnych i alej, mają swoje  zwieńczenia w postaci pojedynczych, szczególnie atrakcyjnych elementów  roślinnych lub obiektów małej architektury (patrz. Rys. 1)

Powiązania widokowe zewnętrzne:

Terenu parku celowo nie ograniczano ogrodzeniem od strony rozległych, malowniczych krajobrazów wiejskich. Granicę naturalnie wyznacza roślinność parkowa, która lekko przesłania sąsiednie pola a dzięki prześwitom tworzy otwarcia widokowe na zewnątrz. Ów zabieg jest zgodny z konwencją projektowania XVIII i XIX – wiecznych parków.

* - ogrodzenie znajduje się jedynie od strony frontowej oraz od strony ulicy.

- Stan istniejący terenu

Zagospodarowanie i funkcja – w centralnej części parku znajdują się nieużytkowane dwa dość duże parterowe budynki magazynowe, z których jeden jest w bardzo złym stanie technicznym (w części południowo-zachodniej parku – 916m2), drugi zaś jest w stanie zamkniętym jednakże jest nieużytkowany (północno-zachodnia część parku – 624m2). Trzeci budynek o pow. zabudowy ok. 15m2 jest podobnie jak pierwszy – w stanie ruiny. Pomiędzy w/w budynkami magazynowymi zlokalizowany jest plac składowania żwiru oraz węgla z betonowymi przegrodami o wys. ok. 1,2 m. Plac otacza droga, która łączy się z drogą wjazdową do parku. Wspomniana wyżej droga wjazdowa stanowi groblę pomiędzy istniejącymi stawami (niegdyś staw był jeden, lecz został podzielony przez drogę wjazdową). W północno-zachodnim fragmencie terenu znajdują się pozostałości po dawnej oczyszczalni ścieków. W danym rejonie szczątkową postać zachowało także ogrodzenie (podmurówka, miejscami przęsła), ciągnące się aż do północno-zachodniego naroża terenu parku. W północnej części obszaru opracowania znajduje się budynek punktu skupu żywca – obiekt w ruinie (271 m2) oraz maszt z anteną telefonii komórkowej GSM ogrodzony siatką. W danej części parku oraz w części wschodniej ogrodzenie stanowią panele z drutów metalowych będące w złym stanie technicznym (zardzewiała, obluzowana). Południowa część parku ogrodzona jest miejscami zniszczonym murem z prefabrykatów betonowych.

Miejscami pojawia się zniszczona lub zarośnięta nawierzchnia Roślinność elementów betonowych (płyty i trylinka) – patrz rys 2

Roślinność – wśród gatunków drzewiastych większość stanowią: lipy, graby, topole, jesiony oraz klony. W mniejszych ilościach występują olsze, klony dęby i kasztanowce, sporadycznie zaś brzoza oraz wierzba biała.

Istnieje dużo samosiewów drzew – postępująca sukcesja.

Krzewy występują w niewielkiej ilościach i w większości są to derenie skupione przy zbiornikach wodnych.

Jeżeli chodzi o rośliny zielne i trawy – są to zbiorowiska łąk wilgotnych (w okolicach zbiornika w południowo-wschodnim rejonie parku). N północy, tam gdzie zadrzewienia są gęste, najniższe piętro stanowi runo parkowe. W części centralnej występują siedliska charakterystyczne dla pastwisk ze względu na udeptywanie.

Wody – wody powierzchniowe stanowią stawy, które stopniowo zarastają. Część stawów pozbawiona jest wody – stawy wzdłuż zachodniej granicy parku - z powodu zamulenia i stopniowego zarastania. Na terenie północno-zachodniego oraz południowo – wschodniego stawu znajdują się wyspy (po jednej w każdym z powyższych stawów.

Wody podziemne utrzymują się na głębokości od 0,8 do ok. 3m

Gleby - na terenie opracowania występują w większości gleby żyzne, o odczynie kwaśnym, przepuszczalne dla wody. Siedliskiem roślinności potencjalnej jest tu siedlisko grądów oraz olsów.

Ukształtowanie terenu – teren jest w większości płaski, z lekkim spadkiem (niewidocznym dla oka) w kierunku: wschód – zachód. Amplituda rzędnych nie wliczając zagłębień stawów wynosi 2,5 m, wartości rzędnych wahają się 105,5 – 108,00 m. n.p.m. Różnica w strefie brzegowej zbiorników pomiędzy dnem a krawędzią brzegu wynosi od 0,2 – 1,6 m

9. Zakres robót

Roboty rozbiórkowe i demontażowe – przygotowanie terenu

Demontaż nawierzchni betonowej – trelinka – 728 m2

Demontaż nawierzchni z płyt betonowych (ok. 1 x 3 m jedna płyta) – 1111 m2

Demontaż ogrodzenia:

- sama podmurówka z fundamentami betonowymi (bez słupów i wypełnienia) – 200,3 mb – tylko wzdłuż zachodniej granicy

- ogrodzenie na fundamencie betonowym z podmurówką  - wypełnienie przęseł panelami z prętów metalowych (rama + pręty) – 359 mb – wzdłuż granicy północnej oraz południowej

- ogrodzenie z paneli betonowych – 93 mb + 135,5 mb

Rozbiórka murka betonowego – szer ok. 20cm, dł. 80,1 mb

Rozbiórka budynku o pow. 15,3 m2, kubatura ok. 38 m3

Usunięcie drzew razem z karpami (karczowanie) – patrz rysunek i tabela do inwentaryzacji z podaną pierśnicą drzew:

-2 drzewa o średnicy pnia 10 – 20 cm – średnio miękkie drewno

- 3 drzew grubych: o średnicy pnia: 40 – 80 cm – średnio miekkie

- przemieszczenie i zabezpieczenie ściętych pni drzewa znajdujących się na terenie(4 szt – ok. 5m dł, do 80cm średnica) – elementy do zaadaptowania, które należy usunąć na czas wykonywania robót związanych z robotami ziemnymi, budową alejek

- przemieszczenie we wskazane miejsca dłużyc ściętych drzew – 3 najgrubsze pnie oraz 2 cieńsze.

- ewentualne usunięcie istniejących karp po ściętych drzewach 10 szt

- karczowanie zarośli – ok. 450m2

Roboty ziemne

- Przedłużenie brzegu – 44 m3

- Wypełnienie glebą powierzchni po usunięciu płyt betonowych:

1111 m2 x 0.15 = 166,65 m3

- korytowanie pod alejki i place

Mała architektura

Drogi żwirowe  – plac wejściowy/objazd dookoła zieleńca + wjazd przy wieży antenowej - o przekroju: 10cm żwiru i 10cm piasku– 1373 m2; obrzeża 449,5 mb – obrzeża 6 x 100 x 20 bez ławy bet. – na podsypce piaskowej. Szerokość drogi objazdowej: 5m

(krawędź placu wjazdowego przy  wieży antenowej jest styczna z ogrodzeniem wieży – w danym miejscu brak obrzeży).

Drogi żwirowe – alejki parkowe, aleja, rosarium – pow. 1654 m2;obrzeża 1644 mb – 6 x 20 x 100 bez ławy bet – na podsypce piaskowej.

Ławki metal + drewno – 26 sztuk. – mocowane do bloczków betonowych

Kosze na śmieci 10 sztuk – metal– mocowane w fundamencie betonowym

Szerokość alejek: 1,2m; Wymiary aleji: 147mb x 4m; Wymiary rosarium: 18,5 x 14,2m

Placyk z paleniskiem na ognisko – 1 szt

Nawierzchnia z cegły pełnej na podsypce piaskowej, miejsce na ogniski i ława murowana ceglana z drewnianym siedziskiem – fundamentowana – powierzchnia – 28,3 m2

Obrzeża ceglane na ławie betonowej – ułożone w 1 rzędzie na sztorc – 18,8 mb

Dół chłonny pod paleniskiem 0,5 x 0,5 x 0,5 wypełniony do połowy żwirem i do połowy piaskiem (0,62 m3 + 0,62 m3)

Pergola – 10 sztuk

Opis 1 pergoli:

Krawędziak drewniany 12x12 cm – 200 cm dł – 2 szt

Fundament betonowy – 0,35 x 0,35 x 0,8 = 0,1m3 – 2 szt

Kotwa ocynkowana H kształtna - 2 szt wym.12cmx12cmx6.

Krawędziak 2,4cm x 14 cm – 400 cm dł – 4 szt

Krawędziak 8 cm x 8 cm – 60cm dł – 2 szt; 24 cm dł – 2 szt

Do tego śruby do zbicia pergoli – patrz rysunek

Ogrodzenie – pręty stalowe na fund bet.  – 189,1 mb + 59 mb + 35 mb = 283mb

Słupy  8cm x 8cm przekr kwadratowy co 2,5m  – 113 szt

Fundamenty pod słupy 38 x 38 x 95 cm  – 113 szt

Podwalina betonowa między słupami  - przekrój podwaliny: 0,30 x 0,15 – razem z częścią podziemną – patrz rysunek) – 240mb (objaśnienie: 283-(113 x 0.38))

Płaskownik 30 x 5 – 283 mb x 2 (na górze i na dole – patrz rysunek)

Pręt 12mm - 1,25m długości – co 10cm

Ogrodzenie wzdłuż drogi doprowadzającej oraz wzdłuż fragm. wschodniej granicy.

228,5 mb

Zieleń adaptowana

- ewentualne zabezpieczenie drzew podczas robót budowlanych

Zieleń projektowana – nasadzenia

| Lp. | Nr gatunkowy | Nazwa łacińska - polska | Ilość szt. | Min. wymiary przy zakupie [cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DRZEWA LIŚCIASTE |
| 2 | I | Aesculus hippocastanum - Kasztanowiec biały | 1 | 200 |
| 3 | II | Betula pendula - Brzoza brodawkowata | 21 | 200 |
| 4 | III | Carpinus betulus - Grab pospolity | 46 | 200 |
| 5 | IV | Crataegus x media - Głóg dwuszyjkowy | 23 | 200 |
| 6 | V | Fraxinus excelsior - Jesion wyniosły | 31 | 200 |
| 7 | VI | Salix babylonica 'Tortuosa' - Wierzba babylonica | 2 | 200 |
| 8 | VII | Tilia cordata - Lipa drobnolistna | 43 | 200 |
| 9 | KRZEWY LISCIASTE |
| 10 | K1 | Berberis thunbergii 'Green Carpet' - Berberys Thunberga | 959 | 20-30 |
| 11 | K2 | Cornus alba 'Elegantissima' - Dereń biały 'Elegantissima' | 59 | 50-60 |
| 12 | K3 | Cornus sanguinea 'Midwinter fire' - Dereń świdwa 'Midwinter fire' | 40 | 50-60 |
| 13 | K4 | Salix purpurea 'Nana' - Wierzba purpurowa 'Nana' | 27 | 50-60 |
| 14 | K5 | Salix purpurea 'Pendula' - Wierzba purpurowa 'Pendula' | 152 | 50-60 |
| 15 | K6 | Spirea cinerea 'Grefsheim' -Tawuła szara 'Grefsheim' | 96 | 50-60 |
| 16 | K7 | Spirea vanhouteii - Tawuła van Houtte'a | 28 | 50-60 |
| 17 | K8 | Syringa vulgaris 'Michel Buchner' - Lilak pospolity 'Michel Buchner' | 15 | 50-60 |
| 18 | ROŚLINY OKRYWOWE |
| 19 | O 11 | Cotoneaster dammeri 'Mayor' - Irga Dammera | 1640 | 10-20 |
| 20 | O 12 | Vinca minor – Barwinek pospolity | 872 | 10-20 |
| 21 | O 13 | Iberis sempervirens - Ubiorek wieczniezielony | 1324 | 10-20 |
| 22 | PNĄCZA |
| 24 | P 14 | Clematis tangutica 'Lambton Park' - Powojnik | 44 | 50 |
| 25 | P 15 | Flammentaz - róża pnaca 'Flammentaz' | 50 | 50 |
| 26 | P 16 | Fallopia aubertii - Rdestówka Auberta | 20 | 50 |
| 27 | P 17 | Vitis sp. - Winobluszcz | 160 | 50 |
| 30 | TRAWNIKI |
| 31 |  | Mieszanka parkowa | 3468m2 | 197 kg (3 kg/100m2) |

Blians dot. materiałów ogrodniczych do sadzenia roślin.

Torf do zakładania trawników:

3468 m2 x 0,01 = 34,68 m3

Ziemia ogrodnicza do nawożenia nasadzeń (krzewy,

r.okrywowe, drzewa)

Zaprawianie dołów:

Krzewy:

| Lp. | Numery gatunkowe | Parametry dołów [m] | Ilość dołów [szt] | Łączna objętość [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1 | 0,3x0,3x0,3=0,027m3 | 119 | 0,8 |
| 2 | K2 – K8 | 0,4x0,4x0,4=0,125m3 | 407 | 6,5 |
| 5 | drzewa | 0,7x0,7x0,7=0,343m3 | 172 | 14,7 |
| 5 | RAZEM: 22 m3 |

Rośliny okrywowe: - nawożenie powierzchniowe.

Nawiezienie 20 cm nowej gleby ogrodniczej: (657 x 0,2)+(135 x 0,1)=131,4+13,5 = 145 m3

Nawiezienie piasku pod Iberis sempervirens i wymieszanie z nawiezioną glebą ogrodniczą: (135 m2 x 0,1) =13,5m3

Przygotowanie podłoża w pozostałych cz. Parku: usunięcie 5 cm gleby miejscowej – nawiezienie na jej miejsce gleby ogrodniczej: ( 63 m2 x 0,05) = 3,15 m3

Nawóz azofoska

(do drzew i krzewów)

Stosować zgodnie z opisem zawartym w odpowiednim rozdziale danego opracowania oraz informacjami zamieszczonymi na opakowaniu nawozu.

Należy zacząć od 10kg nawozu  – w razie ewentualnych braków można odpowiednio uzupełnić zapas mniejszymi opakowaniami (1kg)

Kora sosnowa:

Ok. 75 m3

Nasiona traw:  104,04 kg

Powyższa ilość jest ilością do wysiewu przy zakładaniu trawników, natomiast biorąc pod uwagę długofalowy proces utrzymania trawnika należy doliczyć 20-30% na dosiew nasion:

104,04 + 26 = 131 kg

Paliki sosnowe do drzew o wys. 180-200cm:

172 szt

Sznurek konopny do przymocowania drzew do palików i obwiązania mat słomianych

4 kg

Obrzeża plastikowe zwijane (op. 15cm x 9m):

62 szt.

10. SPOSÓB WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT

Roboty ziemne – zakładanie terenów zieleni

Przed nawiezieniem i zagęszczeniem gleby należy podłoże istniejące spulchnić (przekopać) na całej powierzchni – max do głęb. 15 cm. i wyrównać.

Ze względu na właściwe uformowanie nasypów, gleba musi być jednorodna. W przypadku posiadania różnych rodzajów gleby należy rozkładać je w warstwach o tej samej grubości na całej powierzchni i kolejno zagęszczać (przy glebie jednorodnej również należy zagęszczać kolejno nawiezione warstwy).

Wymagania odnośnie jakości gleby patrz SWiOR

Elementy małej architektury

Większość elementów małej architektury została przedstawiona rysunkach.

Drogi żwirowe

Należy wykonać korytowanie na głębokość 14cm, dno koryta wyrównać z uformowaniem spadku w dwóch kierunkach na zewnątrz. 7-cm warstwa żwiru powinna być rozłożona na podsypce piaskowej o grubości 7 cm. Jeżeli chodzi o nawierzchnię na placu wejściowym (wjazd do parku oraz objazd dookoła zieleńca) Warstwa żwiru powinna być 10 cm, warstwa piasku 10cm, zaś korytowanie wykonać na głębokość 20cm.

Obrzeża wykonane z elementów betonowych 6 x 20 x 100 bez fundamentu – jedynie na podsypce piaskowej 6cm.

Pergole

Układ pergoli w rosarium składa się z 10 takich samych konstrukcji wspornych dla roślin.

Budowa 1 konstrukcji: 2 słupy – krawędziaki 12x12x200 cm osadzone przy pomocy kotew H ocynkowanych 12 x 12 x 60cm (mocowanie na śruby) w fundamentach betonowych B20. Belki poprzeczne to krawędziaki 2,4 x 400cm mocowane do słupów na śruby. Projektuje się elementy wsporne – ukośne 8 x 8  dla wystających belek 8 x 8.

Kratki drewniane – montaż

Kratki drewniane pod pnącza montowane będą na ścianie zewnętrznej budynku magazynu przy pomocy śrub. Pomiędzy ramą kratki a ścianą budynku – w miejscach przewierceń - umieścić drewniane „klocki” o grub. 5cm tak by kratka nie przylegała bezpośrednio do budynku.

Ławki montaż

Ławki muszą być przytwierdzone do podłoża. Pod każdą nogę ławki wylać fundament bet. O wym 30 x 30 x 20cm. Do fundamentów przykręcamy podstawę ławki. W odlewie ławki powinny się już znajdować otwory na śruby. Po zamontowaniu ławek należy młotkiem zdeformować (rozpłaszczyć) „główkę” śruby w celu uniknięcia kradzieży danych urządzeń parkowych.

Kosze na śmieci  - montaż

Osadzone na 1 słupku w fundamencie betonowym B20

Ogrodzenie

Projektuje się ogrodzenie z prętów 12mm połaczonych płaskownikiem  5 x 30 przymocowanym do słupów o przekr. 8 x 8 cm. Słupy osadzone w fundamentach betonowych. Pomiędzy słupami podwalina betonowa B20.

Placyk z miejscem na ognisko

Nawierzchnia ceglana (cegła pełna 6,5 x 12 x 25)– na podsypce piaskowej 7 cm.

Obrzeża ceglane na ławie betonowej – ułożone w 1 rzędzie na sztorc.

Ława do siedzenia z cegły pełnej z drewnianym siedziskiem (patrz przekrój) – część nadziemna wymiary: 0,51 szer x 0,37 wys x 10 m dł.

Fundament betonowy pod ławą ceglaną – 0,51 x 0,45 x 10 – na podsypce piaskowej 7 cm

Obrzeże paleniska (palenisko – okrągła powierzchnia zagłębiona na 22,5 cm) – szer 12,5 cm (jeden rząd cegły); długośc 8 m, wysokość 22,5

Dół chłonny pod paleniskiem 0,5 x 0,5 x 0,5 wypełniony do połowy żwirem i do połowy piaskiem.

Ogrodzenie wzdłuż drogi doprowadzającej.

Projektuje się ogrodzenie murowane z prześwitami wypełnionymi klasycznym układem prętów stalowych 12mm. Fundament – betonowy (B20) – na nim mur z elementów z betonu komórkowego o grubości 24cm. Pomiędzy częścią z betonu komórkowego a litym betonem B20 – czyli fundamentem należy umieścić izolację z papy. Mur musi być otynkowany. Dokładne wymiary oraz forma ogrodzenia – patrz rysunek przekrojowy.

Mostki

Założenia projektowe

Projektuje się montaż gotowych mostków z drewna modrzewiowego oraz topolowego impregnowanego z barierkami dwustronnymi – dany obiekt małej architektury musi być złożony w odpowiednich warunkach, pod zadaszeniem – nie dopuszcza się budowania konstrukcji na miejscu inwestycji.

Dla gotowych mostków przyjęto następujące parametry techniczne:

- rozpiętość przęsła  = 5,40 m

- szerokość całkowita pomostu bc = 1,00m

- długość dźwigarów / mostka = 7,0 m

- obustronne poręcze drewniane

- schemat statyczny ustroju niosącego kładki stanowią belki swobodnie oparte na ścianowych przyczółkach betonowych.

Wymiary gotowych mostków mogą nieznacznie odbiegać od podanych powyżej – zaprojektowane przyczółki są odpowiednie nawet dla mostków o dł 9m .

Warunki geotechniczne

W planie realizacji przedmiotowej kładki nie przewidziano opracowania dokumentacji geotechnicznej z badań podłoża gruntowego .

W trakcie wykonywania pomiarów geodezyjnych dokonano kilku odkrywek gruntu w miejscach projektowanego posadowienia przyczółków . Okazało się, że pod wierzchnią warstwą luźnego gruntu spoistego ,o gr. około 1m, zalegają grunty zwarte Wobec powyższego nie ma obaw, co do zachowania stateczności przyczółków na projektowanym poziomie posadowienia .

Podpory mostka

Podporami kładki są przyczółki betonowe o gr. 0,70m z betonu klasy B-25 posadowione na ławach fundamentowych o gr.0,50m .

Pełna gwarancja stateczności podpór kładki jest zapewniona dzięki temu , że są one przykryte gruntem ,prawie , do pełnej wysokości .

Od stron, które nie są w całości przykryte gruntem projektuje się nasyp maskujące przyczółki.

Belki oparte są na przyczółkach za pośrednictwem łożysk stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez malowanie dwoma warstwami farb epoksydowych i jedną poliuretanową.

Szczegółowy opis elementów, na których będą osadzone mostki.

Podpory

Podporami mostków są przyczółki betonowe bez skrzydeł . Każdy przyczółek posadowiony jest na ławach fundamentowych z betonu B-25 .

Zaprojektowano przyczółki betonowe , ścianowe , w rozstawie 5,40 – od lica do lica , o wymiarach :

- grubość ściany 0,70m

- długość 1,60 m

- wysokość ściany od poziomu fundamentu 1,50 m

- grubość ławy fundamentowej 0,50m

- szerokość ławy fundamentowej 1,10m

- długość ławy fundamentowej 1,80

Wszystkie elementy przyczółków: ława fundamentowa, ściana betonowa wykonane

są z betonu klasy B-25 .

Ławy fundamentowe są posadowione, na wcześniej przygotowanej podbudowie z chudego betonu ,o gr.10cm, którą oparto na uprzednio wykonanej , 10-cio centymetrowej podsypce z tłucznia kamiennego .

Belki stalowe będą oparte na przyczółkach za pośrednictwem łożysk stalowych lub innych elementów oferowanych przez producenta mostków.

Wszystkie powierzchnie elementów stalowych przęsła musza być zabezpieczone

antykorozyjnie .

przykładowe zdjęcie mostka:

Zieleń adaptowana – zabiegi pielęgnacyjne, zabezpieczenie drzew, ochrona istniejącego drzewostanu podczas prac budowlanych

Zagrożenia:

- uszkodzenia mechaniczne pnia (obdarcia kory, zniszczenie fragmentu drewna)

korony lub korzeni

- uszkodzenia termiczne (oparzenie lub opalenie pnia, listowia)

- zaduszenie lub zatrucie korzeni (praca ciężkich maszyn w obrębie systemu korzeniowego, składowanie materiałów budowlanych i.t.p.)

- nadmierne zagęszczenie gleby (praca ciężkich maszyn, składowanie ciężkich rzeczy)

- zanieczyszczenie gleby

Zabezpieczenie roślin drzewiastych – części naziemnych i podziemnych

Jeżeli w pobliżu drzew będą miały miejsce intensywne prace budowlane (np. planowana rozbiórka obiektów kubaturowych czy intensywne roboty ziemne) należy - o ile to możliwe ograniczać - ruch wszelkich pojazdów

Zieleń projektowana – zakładanie terenów zieleni – przygotowanie gleby, nasadzenia

Przygotowanie podłoża

Trawniki

Ze względu na żyzne gleby występujące na terenie opracowania nie będzie konieczne nawiezienie nowej gleby, lecz jedynie powierzchniowe wzbogacenie jej torfem, ewentualnie dodatkowe rozluźnienie struktury gleby piachem w miejscach gdzie będzie ona zbyt ciężka.

Krzewy

Pod krzewy gleba będzie wzbogacana miejscowo – zaprawianie dołów (1/4 obj dołu) – dokładny sposób zaprawiania dołów patrz rozdz. „Sposób sadzenia roślin”.

Rośliny okrywowe

zabiegi nawożenia i wzbogacania gleby przeprowadzane będą powierzchniowo – glebą ogrodniczą żyzną lub kompostowana (bez zaprawiania dołów) – patrz. Podrozdz. „Sposób sadzenia roślin” oraz STWiOR.

UWAGA: Do zaprawienia dołów pod krzewy i drzewa wykorzystać glebę ogrodniczą żyzną, zakupioną, nową, dowiezioną na plac budowy, spełniającą warunki określone w SWiOR.

Sposób sadzenia roślin

* - zaprawianie dołów – wymieszanie ziemi ogrodniczej z ziemią miejscową pochodzącą z dołka wykopanego pod bryłę korzeniową danej rośliny – tak wzbogacona glebą zasypujemy bryłę korzeniową.

Sadzenie drzew:

Drzewa sadzone będą wraz z bryłą korzeniową, do dołów odpowiednio większych niż gabaryty samej bryły. Doły powinny być zaprawione nawozem organicznym – ziemią ogrodniczą (uwaga: nie stosować nawozów liściowych, ziemi liściowej).  Zalecaną dawkę nawozu mineralnego (azofoska) należ zmniejszyć o 1/2 aby nie przenawozić młodych roślin. Odpowiednio pomniejszoną ilość nawozu podzielić na dwie równe dawki, z których jedną podsypujemy na dno dołu, zaś drugą, po zasypaniu dołu rozsypujemy dookoła nasady pnia i przysypujemy glebą (unikać sypania granulatu bezpośrednio na organy roślinne oraz nawożenia po deszczu gdy rośliny są mokre; pora stosowania: wiosna). Przy stosowaniu nawozu należy postępować zgodnie z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu nawozu. Po posadzeniu roślin obficie podlewamy oraz wykonujemy ściółkowanie na gr. 3cm - korą sosnową.

Drzewa muszą być przymocowane do pali sosnowych sznurkiem konopnym.

UWAGA: zaleca się stosowanie nawozu uniwersalnego wieloskładnikowego – granulowanego (np. Azofoska – op. 10kg)

Sadzenie krzewów i pnączy

Krzewy i pnacza sadzone będą - podobnie jak drzewa - wraz z bryłą korzeniową do dołów zaprawianych ziemią ogrodniczą. Jeżeli chodzi o nawóz mineralny (azofoska) postępujemy tak jak w przypadku sadzenia drzew, stosując oczywiście odpowiednie dla krzewów dawki nawozów. Przy stosowaniu nawozu należy postępować zgodnie z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu nawozu. Po posadzeniu roślin obficie podlewamy oraz wykonujemy ściółkowanie na gr. 3cm, korą sosnową.

UWAGA:

W przypadku sadzenia drzew i krzewów: sadzenie w sezonie wiosenno-letnim – należy wokół rośliny uformować z gleby misę; sadzenie w sezonie jesiennym – uformować wokół rośliny kopczyki.

Sadzenie roślinności okrywowej

rośliny okrywowe sadzimy z bryłą korzeniową bez stosowania nawozów mineralnych oraz bez zaprawiania dołków. Na glebie, wzbogaconej na całej powierzchni poprzez przemieszanie/ przekopanie do ok. 10 cm z warstwą ziemi ogrodniczej sadzimy do odpowiednich dołków rośliny okrywowe oraz pnącza. Obficie podlewamy oraz ściółkujemy na 
gr. ok. 3cm – drobną kora sosnową.

UWAGI:

W celu dobrej organizacji sadzenia oraz zachowania zgodności z projektem, należy najpierw miejsca posadowienia poszczególnych gatunków roślin oznaczyć podpisanymi kołkami.

Obrzeża nasadzeń wykonać z „opasek” plastikowych. Obrzeża oddzielają powierzchnie poszczególnych rabat od trawnika. Cała powierzchnia w granicach wyznaczonych obrzeżami powinna być ściółkowana oraz nie powinna być porośnięta trawą. Zastosować obrzeża z mat. syntetycznego, brązowe, w szpulach 15cm x 9m (zwijane)

Zakładanie trawników

Gleba macierzysta powinna być dokładnie oczyszczona z zanieczyszczeń mechanicznych. Po oczyszczeniu należy ją spulchnić/odwrócić w górnej warstwie (10cm), wyrównać. Ze względu na system korzeniowy istniejącego drzewostanu, należy obszary w promieniu 2 m od każdego drzewa przekopać ręcznie (nie używać narzędzi mechanicznych), uważając na korzenie.

Dopiero po w/w zabiegu można nawieźć 3cm warstwę piasku i 1 cm warstwę torfu a nastepnie przemieszać do głęb 10 cm. Po rozrzuceniu nasion w dawce podanej na opakowaniu mieszanki należy lekko przemieszać powierzchnię gleby grabiami na głeb 1-2cm. Całość lekko zwalcować i podlać strumieniem rozproszonym, tak by nie naruszyć wierzchniej warstwy gleby.

W obszarze 40 cm od pnia, nie wysiewać nasion a jedynie ściółkować. Jest to zabieg mający ułatwić późniejsze koszenie trawnika wokół drzew.

- 11. BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia

Zaprojektowane obiekty należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Zagrożenia:

- praca ludzi z maszynami drogowymi i innym sprzętem

- praca sprzętu w pobliżu drzew

- praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi do nawożenia, wzbogacania podłoża ogrodniczego

- obiekt ogólnodostępny – niezamykany – możliwość wkroczenia na teren budowy dzieci oraz osób nietrzeźwych.

Instruktaż pracowników

- przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni przejść stosowne przeszkolenie z zakresu BHP.

Środki techniczne i organizacyjne:

- wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń

- należyte zabezpieczenie odczynników chemicznych (nawozów). Kierujący robotami powinien zabezpieczyć na okres trwania robót apteczkę pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakończeniu prac teren budowy należy uprzątnąć.